Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-УЭТМ®-220

со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом

| ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех выключателей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |
| Дата заполнения заявки: |  |
| Наименование энергообъекта: |  |
|  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| Исполнение выключателя: | Трехполюсное исполнение (общий привод на три полюса) |  | Однополюсное исполнение (на каждом полюсе свой привод) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-УЭТМ®-220 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). Примечание: для однополюсного исполнения указывается количество выключателей / количество полюсов в каждом выключателе |  |
| 1.2. Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3. Групповой комплект ЗИП №2, содержащий три баллона с элегазом для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода один комплект на один выключатель (3 полюса). |  |

- Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ®-220, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров (нужное обозначить) |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 2500 | 3150 |
| Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 | 110 |
| Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: |
| - однофазного переменного тока | 230 |
| - однофазного постоянного тока | 220 | 110 |
| Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В |
| - для трехполюсного исполнения: |
| - трехфазного переменного тока (Y0) | 230/400 |
| - трехфазного переменного тока (Δ) | 230 |
| - для однополюсного исполнения: |  |
| - однофазного переменного тока (фаза - нейтраль) | 230 |
| - однофазного переменного тока (фаза - фаза) | 230 |
| Тип внешней изоляции: |
| - фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета коричневого цвета | II* 2,25 см/кВ | III 2,5 см/кВ | IV 3,1 см/кВ |
| - полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | светло-серого цвета | IV 3,1 см/кВ |

- Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока.

Необходимо отметить требуемую комплектацию:

- Вариант комплектации №623-09:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 600/5 | 5Р/50 | 25 | 400/5 | 10Р/40 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 20 | 200/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА2 | 600/5 | 0,2/50 | 10 | 400/5 | 0,5/30 | 10 | 300/5 | 0,5/30 | 10 | 200/5 | 0,5/15 | 10 |
| ТА3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА4 | 600/5 | 5Р/50 | 25 | 400/5 | 10Р/40 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 20 | 200/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА5 | 600/5 | 5Р/50 | 25 | 400/5 | 10Р/40 | 20 | 300/5 | 10Р/30 | 20 | 200/5 | 10Р/30 | 15 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Вариант комплектации №623-20:

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | 2000/5 | 5Р/50 | 25 | 1500/5 | 5Р/50 | 15 | 1000/5 | 5Р/50 | 10 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА2 | 2000/5 | 0,2/50 | 10 | 1500/5 | 0,2/30 | 10 | 1000/5 | 0,2/30 | 10 | 500/5 | 0,2/15 | 10 |
| ТА3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА4 | 2000/5 | 5Р/50 | 25 | 1500/5 | 5Р/50 | 15 | 1000/5 | 5Р/50 | 10 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА5 | 2000/5 | 5Р/50 | 25 | 1500/5 | 5Р/50 | 15 | 1000/5 | 5Р/50 | 10 | 500/5 | 10Р/30 | 10 |
| ТА6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА7 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТА8 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте:

http://www.uetm.ru/files/komlpecty_VEB22.pdf.

Укажите номер комплекта и номинальные токи трансформаторов:

Комплект №

- Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком1)

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А 2) | Класс точности / нагрузка, ВА 2) | КБ ном или К ном 2) | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА2 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА4 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА5 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА6 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА7 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА8 |  |  |  |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |

1) Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут

подобраны производителем.

2) Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

*) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях.

Расположение трансформаторов тока на вводах полюса

Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей не могут быть установлены ниже защитных трансформаторов тока.

| 6 трансформаторов тока | 8 трансформаторов тока |
| --- | --- |
| ТА6 ТА3 ТА5 ТА2 ТА4 ТА1 | ТА8 ТА4 ТА7 ТА3 ТА6 ТА2 ТА5 ТА1 |

- Дополнительная комплектация:

| Устройство учета коммутационного ресурса выключателя. 1 устройство на 1 выключатель. |  |
| --- | --- |
| Устройство синхронного управления выключателем с функцией учета коммутационного ресурса 1). 1 устройство на 1 выключатель Дополнительные требования, необходимые для конфигурирования устройства: – Тип коммутируемой нагрузки: Шунтирующий реактор Конденсаторная батарея – Требуемые моменты коммутации по фазам напряжения 2), град эл.: Операция «Включение» Операция «Отключение» Фаза А - Фаза А - Фаза B - Фаза B - Фаза C - Фаза C - Внимание! При отсутствии конкретных требований к моментам коммутации при шеф-наладке устройства представителями завода-изготовителя* в устройство будут запрограммированы значения, характерные для указанного типа нагрузки, без учета возможных дополнительных условий коммутации. *необходимость проведения шеф-наладки устройства должна быть отмечена в заказе – Номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока: 1А 5А – Конструктивное исполнение по типу размещения устройства: шкафное исполнение блочное исполнение (размещение на открытом воздухе) (размещение в помещении) – Проведение шеф-наладки устройства синхронного управления: требуется не требуется |  |

Примечание:

- Внимание! Использование устройства синхронного управления выключателем должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. Поставка устройства осуществляется за отдельную плату. 
Устройство синхронного управления применяется только с выключателями с пополюсным управлением.

- Момент коммутации отсчитывается относительно реперной точки, определенной для каждой фазы сети.
В качестве реперной точки принят момент перехода значения опорного напряжения сети через ноль:

- для фаз А и B – из отрицательного значения в положительное;

- для фазы С – из положительного значения в отрицательное.

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

| Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа: |  |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

# Text boxes

привод

привод